OFERTA

Posiadamy bogatą ofertę cegieł wielu producentów, cementu, gazobeton.

.

POROTON

| THERMO HLZ 10 N+F | THERMO HLZ 12 N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 10 x 50 x 24 cm Ilość sztuk na palecie - 100 Ilość sztuk na samochodzie - 2500 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F90 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 10 kg Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! | Wymiary: 12 x 50 x 24 cm Ilość sztuk na palecie - 80 Ilość sztuk na samochodzie - 1920 Współczynnik U – 1,58 W/m² K Współczynnik R – 0,39 m² K/W Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F90 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 12,3 kg Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! |
| Cena netto z dostawą już od 4,96 PLN | Cena netto z dostawą już od 6,00 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 3,30 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 4,00 PLN |

| THERMO HLZ 25 N+F | POROTON 30 SE |
| --- | --- |
| Wymiary: 25 x 38 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 72 Ilość sztuk na samochodzie - 1584 Współczynnik U – 0,83 W/m² K Współczynnik R – 1,03 m² K/W Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – F180 Zużycie – 10,5 szt. /m² Ciężar – 16,5 kg Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! | Wymiary: 30 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 72 Ilość sztuk na samochodzie - 1872 Współczynnik U – 0,43 W/m² K Współczynnik R – 2,17 m² K/W Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – F180 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 12,3 kg Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! |
| Cena netto z dostawą już od 7,20 PLN | Cena netto z dostawą już od 7,05 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 4,61 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 4,48 PLN |

POROTON 38 E N+F

Wymiary: 38 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 60 Ilość sztuk na samochodzie - 1500 Współczynnik U – 0,37 W/m² K Współczynnik R – 2,50 m² K/W Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – F180 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 15,5 kg Palety jednorazowe - gratis!!!!!!!

Cena netto z dostawą już od 8,02 PLN

Cena netto przy odbiorze własnym – 5,22 PLN

BIO – POR

| HLZ 8 N+F | HLZ 10 N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 8 x 50 x 23,8 Ilość sztuk na palecie - 100 Ilość sztuk na samochodzie - 2800 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F 120 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 8,2 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 10 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 80 Ilość sztuk na samochodzie - 2080 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F 120 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 11,6 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. |
| Cena netto z dostawą już od 4,30 PLN | Cena netto z dostawą już od 4,99 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 3,05 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 3,30 PLN |

| HLZ 12 N+F | BIO-POR 17 N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 12 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 70 Ilość sztuk na samochodzie - 1820 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F180 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 12,9 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 17 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 56 Ilość sztuk na samochodzie - 1232 Klasa wytrzymałości – 12,5 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 19 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. |
| Cena netto z dostawą już od 5,70 PLN | Cena netto z dostawą już od 8,15 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 3,77 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 5,30 PLN |

| BIO-POR 20 N+F | BIO-POR 25 N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 20 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 48 Ilość sztuk na samochodzie - 1104 Klasa wytrzymałości – 12,5 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 20,6 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 25 x 33 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 40 Ilość sztuk na samochodzie - 1200 Współczynnik U – 0,79 W/m² K Współczynnik R – 1,09 m² K/W Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 10,5 szt. /m² Ciężar – 19,3 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. |
| Cena netto z dostawą już od 8,63 PLN | Cena netto z dostawą już od 8,11 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 5,25 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 5,18 PLN |

| BIO-POR 30 N+F | BIO-POR 30/33 N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 30 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 60 Ilość sztuk na samochodzie - 1560 Współczynnik U – 0,56 W/m² K Współczynnik R – 1,61 m² K/W Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 14,7 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 30 x 33 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 48 Ilość sztuk na samochodzie - 1248 Klasa wytrzymałości – 15 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 18,9 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę |
| Cena netto z dostawą już od 7,25 PLN | Cena netto z dostawą już od 8,32 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 4,52 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 5,51 PLN |

BIO-POR 38 N+F

Wymiary: 38 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 40 Ilość sztuk na samochodzie - 1240 Współczynnik U – 0,40 W/m² K Współczynnik R – 2,36 m² K/W Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 18,8 kg Palety zwrotne - kaucja 28,00 PLN za sztukę

Cena netto z dostawą już od 8,75 PLN

Cena netto przy odbiorze własnym – 5,92 PLN

- Ostateczna cena każdego z produktów uzależniona jest od miejsca dostawy.

- Dostarczamy towar na terenie całego kraju własnymi środkami transportu, jak również umożliwiamy klientom bezpośredni odbiór towarów u producenta.

- Gwarantujemy kompleksową obsługę dużych projektów budowlanych.
Zapewniamy szybki czas realizacji.

NEUHOFEN

| HLZ 10 VZ | HLZ 12 VZ |
| --- | --- |
| Wymiary: 10 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 88 Ilość sztuk na samochodzie - 2288 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 10 kg Palety zwrotne - kaucja 24,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 12 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 80 Ilość sztuk na samochodzie - 2080 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 11,7 kg Palety zwrotne - kaucja 24,00 PLN za sztukę. |
| Cena netto z dostawą już od 5,65 PLN | Cena netto z dostawą już od 6,12 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 4,02 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 4,53 PLN |

| HB 25 VZ | WB 30 VZ |
| --- | --- |
| Wymiary: 25 x 33 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 57 Ilość sztuk na samochodzie - 1482 Klasa wytrzymałości – 12,5 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 12 szt. /m² Ciężar – 15,3 kg Palety zwrotne - kaucja 24,00 PLN za sztukę. | Wymiary: 30 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 60 Ilość sztuk na samochodzie - 1560 Współczynnik U – 0,54 W/m² K Współczynnik R – 1,67 m² K/W Klasa wytrzymałości – 12 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 14,2 kg Palety zwrotne - kaucja 24,00 PLN za sztukę . |
| Cena netto z dostawą już od 7,43 PLN | Cena netto z dostawą już od 7,23 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 5,06 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 4,98 PLN |

WB 38 VZ

Wymiary: 38 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 48 Ilość sztuk na samochodzie - 1248 Współczynnik U – 0,39 W/m² K Współczynnik R – 2,37 m² K/W Klasa wytrzymałości – 12,5 N/mm² Klasa pożarowa – A1 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 17,6 kg Palety zwrotne - kaucja 24,00 PLN za sztukę.

Cena netto z dostawą już od 8,73 PLN

Cena netto przy odbiorze własnym – 5,92 PLN

ÖKOTHERM

| ÖKOTHERM 12 HL N+F | ÖKOTHERM 17 HLZ N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 12 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 80 Ilość sztuk na samochodzie - 1920 Klasa wytrzymałości – 10 N/mm² Klasa pożarowa – F 90 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 12 kg Palety euro - kaucja 40,00 PLN za sztukę lub wymiana podczas odbioru | Wymiary: 17 x 50 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 48 Ilość sztuk na samochodzie - 1440 Klasa wytrzymałości – 17,5 N/mm² Klasa pożarowa – F 90 Zużycie – 8 szt. /m² Ciężar – 16,7 kg Palety euro - kaucja 40,00 PLN za sztukę lub wymiana podczas odbioru |
| Cena netto z dostawą już od 6,15 PLN | Cena netto z dostawą już od 9,14 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 4,65 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 6,62 PLN |

| ÖKOTHERM 25 HL N+F 20N | ÖKOTHERM 30 WS N+F |
| --- | --- |
| Wymiary: 25 x 38 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 45 Ilość sztuk na samochodzie – 1350/1395 Klasa wytrzymałości – 20 N/mm² Klasa pożarowa – F 180 Zużycie – 10,5 szt. /m² Ciężar – 17 kg Palety euro - kaucja 40,00 PLN za sztukę lub wymiana podczas odbioru | Wymiary: 30 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 60 Ilość sztuk na samochodzie – 1560/1620 Współczynnik U – 0,42 W/m² K Współczynnik R – 2,22 m² K/W Klasa wytrzymałości – 17,5 N/mm² Klasa pożarowa – F 180 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 15 kg Palety euro - kaucja 40,00 PLN za sztukę lub wymiana podczas odbioru |
| Cena netto z dostawą już od 8,83 PLN | Cena netto z dostawą już od 7,78 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym – 6,39 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym – 5,53 PLN |

ÖKOTHERM Object 38 N+F

Wymiary: 38 x 25 x 23,8 cm Ilość sztuk na palecie - 45 Ilość sztuk na samochodzie – 1260/1305 Współczynnik U – 0,37 W/m² K Współczynnik R – 2,55 m² K/W Klasa wytrzymałości – 20 N/mm² Klasa pożarowa – F 180 Zużycie – 16 szt. /m² Ciężar – 18 kg Palety euro - kaucja 40,00 PLN za sztukę lub wymiana podczas odbioru

Cena netto z dostawą już od 9,20 PLN

Cena netto przy odbiorze własnym – 6,43 PLN

BLOCZKI YTONG FIRMY XELLA

Dostępne są elementy do budowy jednowarstwowych ścian zewnętrznych (nie wymagają dodatkowego docieplania), ścian wewnętrznych nośnych i działowych, nadproża, wieńce, filary i stropy.

ŚCIANY ZEWNETRZNE PIÓRO + WPUST

| Ytong P4/0,60/10 pióro-wpust | Ytong P4/0,60/12 pióro-wpust |
| --- | --- |
| Wymiary: 60 x 10 x 50cm Ilość sztuk na palecie - 24 Ilość sztuk na samochodzie - 984 Współczynnik U – 1,15 W/m² K Współczynnik R – 0,62 m² K/W Klasa wytrzymałości – 4 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 7,2 szt./m² Ciężar – 21 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! | Wymiary: 60 x 12 x 50cm Ilość sztuk na palecie - 20 Ilość sztuk na samochodzie - 820 Współczynnik U – 1,00 W/m² K Współczynnik R – 0,75 m² K/W Klasa wytrzymałości – 4 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 6 szt./m² Ciężar – 25 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! |
| Cena netto z dostawą już od 10,00 PLN | Cena netto z dostawą już od – 13,09 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym –7,81 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym– 10,54 PLN |

| Ytong P4/0,60/24 pióro-wpust, z uchwytami montażowymi | Ytong P2/0,40/24 pióro-wpust, z uchwytami montażowymi |
| --- | --- |
| Wymiary: 60 x 24 x 20cm Ilość sztuk na palecie - 25 Ilość sztuk na samochodzie - 1025 Współczynnik U – 0,57 W/m² K Współczynnik R – 1,50 m² K/W Klasa wytrzymałości – 4 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 8,3 szt./m² Ciężar – 20,20 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! | Wymiary: 60 x 24 x 20cm Ilość sztuk na palecie - 25 Ilość sztuk na samochodzie - 1100 Współczynnik U – 0,43 W/m² K Współczynnik R – 2,18 m² K/W Klasa wytrzymałości – 2 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 8,3 szt./m² Ciężar – 14,4 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! |
| Cena netto z dostawą już od 13,54 PLN | Cena netto z dostawą już od – 13,62 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym –10,50 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym– 10,78 PLN |

| Ytong P2/0,40/30 pióro-wpust, z uchwytami montażowymi | Ytong P2/0,40/40 pióro-wpust, z uchwytami montażowymi |
| --- | --- |
| Wymiary: 60 x 30 x 20cm Ilość sztuk na palecie - 20 Ilość sztuk na samochodzie - 880 Współczynnik U – 0,35 W/m² K Współczynnik R – 2,73 m² K/W Klasa wytrzymałości – 2 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 8,3 szt./m² Ciężar – 18 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! | Wymiary: 60 x 30 x 20cm Ilość sztuk na palecie - 20 Ilość sztuk na samochodzie - 880 Współczynnik U – 0,35 W/m² K Współczynnik R – 2,73 m² K/W Klasa wytrzymałości – 2 Klasa pożarowa >F 90 Zużycie – 8,3 szt./m² Ciężar – 18 kg/szt. Palety jednorazowe - gratis!!!!!!! |
| Cena netto z dostawą już od 13,79 PLN | Cena netto z dostawą już od – 18,90 PLN |
| Cena netto przy odbiorze własnym –10,34 PLN | Cena netto przy odbiorze własnym– 14,30 PLN |

KSZTAŁTKI  U:

P4 / 0,6 – 60 / 25 / 24 – 33,10 netto PLN / szt.

P4 / 0,6 – 60 / 25 / 30 – 34,60 netto PLN / szt.

P4 / 0,6 – 60 / 25 / 40 – 52,60 netto PLN / szt.

BELKI  NADPROŻOWE  DO ŚCIAN NOŚNYCH:

P4,4 / 0,7 – 130 / 25 / 30 – 163,83 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 150 / 25 / 30 – 188,89 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 175 / 25 / 30 – 220,18 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 200 / 25 / 30 – 251,48 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 225 / 25 / 30 – 282,83 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 250 / 25 / 30 – 328,75 netto PLN / szt.

P4,4 / 0,7 – 130 / 25 / 24 – 131,26 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 150 / 25 / 24 – 151,30 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 175 / 25 / 24 – 176,35 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 200 / 25 / 24 – 201,42 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 225 / 25 / 24 – 226,43 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 250 / 25 / 24 – 251,48 netto PLN / szt.

P4,4 / 0,7 – 130 / 25 / 20 – 109,57 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 150 / 25 / 20 – 126,24 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 175 / 25 / 20 – 147,15 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 200 / 25 / 20 – 167,98 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 225 / 25 / 20 – 188,89 netto PLN / szt. P4,4 / 0,7 – 250 / 25 / 20 – 209,75 netto PLN / szt.

ZAPRAWA  MURARSKA  YTONG:

Planblockmörtel (worek 25 kg) – 62,69 netto PLN / szt.

Cement CEM I i II 32,5R, HB w cenie od 280 pln/tona

| Oferta na wełnę mineralną szklaną z Czech |
| --- |
| Oznaczenie | Grubość | Rozmiary | Opakowanie | Opakowanie | Ilość na palecie | Izolacja cieplna RD | Cena netto | Cena netto |
|  |  | długość x szerokość |  |  |  |  | bez transportu | bez transportu |
|  | (mm) | (mm) | (m2) | (m3) | (m2) | (m2.K/W) | (€/m2) | (€/m3) |
| RIO TWIN 10/5 | 50 | 2 x 7500 x 1200 | 18 | 0,16 | 432 | 1,15 | 3,87 | 58,33 |
| RIO TWIN 12/6 | 60 | 2 x 6500 x 1200 | 15,6 | 0,16 | 374,4 | 1,4 | 4,39 | 57,57 |
| RIO 8 | 80 | 9000 x 1200 | 10,8 | 0,16 | 259,2 | 1,9 | 5,48 | 57,02 |
| RIO 10 | 100 | 7500 x 1200 | 9 | 0,16 | 216 | 2,35 | 6,53 | 54,34 |
| RIO 12 | 120 | 6500 x 1200 | 7,8 | 0,16 | 187,2 | 2,85 | 7,59 | 55,90 |
| RIO 14 | 140 | 5500 x 1200 | 6,6 | 0,16 | 158,4 | 3,3 | 8,58 | 55,11 |
| RIO 16 | 160 | 5000 x 1200 | 6 | 0,16 | 144 | 3,8 | 9,73 | 55,55 |
| RIO 18 | 180 | 4500 x 1200 | 5,4 | 0,16 | 129,6 | 4,25 | 10,82 | 55,53 |
| RIO 20 | 200 | 4000 x 1200 | 4,8 | 0,16 | 115,2 | 4,75 | 11,87 | 55,35 |
| Oznaczenie | Grubość | Rozmiary | Opakowanie | Opakowanie | Ilość na palecie | Izolacja cieplna RD | Cena netto | Cena netto |
|  |  | długość x szerokość |  |  |  |  | bez transportu | bez transportu |
|  | (mm) | (mm) | (m2) | (m3) /szt | Op | (m2.K/W) | (€/m2) | (€/m3) |
| ORSTROP | 40 | 1200 x 600 | 8,64 | 0,35/12 |  | 0,95 | 3,34 | 59,61 |
| ORSTROP | 50 | 1200 x 600 | 7,2 | 0,36/10 |  | 1,2 | 4,00 | 61,09 |
| ORSTROP | 60 | 1200 x 600 | 5,76 | 0,35/8 |  | 1,45 | 4,53 | 59,87 |
| ORSTROP | 80 | 1200 x 600 | 4,32 | 0,35/6 |  | 1,95 | 5,65 | 59,17 |
| ORSTROP1) | 100 | 1200 x 600 | 5,04 | 0,36/7 |  | 2,45 | 6,78 | 58,76 |
| ORSTROP1) | 120 | 1200 x 600 | 4,32 | 0,36/6 |  | 2,95 | 7,90 | 58,48 |
| ORSTROP1) | 140 | 1200 x 600 | 3,6 | 0,36/5 |  | 3,45 | 9,02 | 58,29 |
| ORSTROP1) | 160 | 1200 x 600 | 2,88 | 0,36/4 |  | 3,95 | 10,11 | 57,93 |
| ORSTROP1) | 180 | 1200 x 600 | 2,88 | 0,36/4 |  | 4,45 | 11,23 | 57,83 |
| ORSTROP1) | 200 | 1200 x 600 | 2,16 | 0,35/3 |  | 4,9 | 12,35 | 57,76 |
| 1) Opakowania próżniowe (vakowane) |  |  |  |  |  |  |
| Oznaczenie | Grubość | Rozmiary | Opakowanie | Opakowanie | Ilość na palecie | Izolacja cieplna RD | Cena netto | Cena netto |
|  |  | długość x szerokość |  |  |  |  | bez transportu | bez transportu |
|  | (mm) | (mm) | (m2) | (m3) | (m2) | (m2.K/W) | (€/m2) | (€/m3) |
| ORSIL UNI | 40 | 1200 x 600 | 8,64 | 0,34/12 |  | 1,1 | 3,79 | 70,71 |
| ORSIL UNI | 50 | 1200 x 600 | 7,2 | 0,36/10 |  | 1,4 | 4,45 | 70,07 |
| ORSIL UNI | 60 | 1200 x 600 | 5,76 | 0,35/8 |  | 1,65 | 5,08 | 69,05 |
| ORSIL UNI | 80 | 1200 x 600 | 4,32 | 0,35/6 |  | 2,25 | 6,38 | 68,22 |
| ORSIL UNI | 100 | 1200 x 600 | 3,6 | 0,36/5 |  | 2,8 | 7,67 | 67,72 |
| ORSIL UNI | 120 | 1200 x 600 | 2,88 | 0,35/4 |  | 3,35 | 8,97 | 67,39 |
| ORSIL UNI | 140 | 1200 x 600 | 2,16 | 0,3/3 |  | 3,9 | 10,26 | 67,15 |
| ORSIL UNI | 160 | 1200 x 600 | 2,16 | 0,35/3 |  | 4,5 | 11,56 | 66,98 |
| ORSIL UNI | 180 | 1200 x 600 | 1,44 | 0,26/2 |  | 5,05 | 12,95 | 67,39 |
| ORSIL UNI | 200 | 1200 x 600 | 1,44 | 0,29/2 |  | 5,6 | 14,15 | 66,73 |

# Wełna Szklana GEBER-WOOL o grubościach

50mm – 5zł/m2 netto wymiary - L10000 (10m)/W1200 (1,2m)/H50 (5cm) rolka 12,5 m2 / 0,6 m3

100 mm – 10 zł./m2 netto wymiary – L10000 (10m)/W1200 (1,2m)/H100 (10cm) rolka 12m2 / 1,2m3

150 mm – 14 zł/m2  netto wymiary – L10000 (10m)/W1200 (1,2m)/ H150(15cm) rolka 12m2 / 1,8 m3

# Styropian

Grubość 70 – 120 netto/m3

Grubość 100 – 140 netto/m3

## Cement

CEM I i II 32,5 R dostępny już od 270 zł./netto/tona worki 25 kg. Różnych producentów polskich jak i zagranicznych

CEM I 42,5 dostępny już od 300 zł./netto/tona pakowany worki 25 kg. Możliwy luz.

Bloczki betonowe

| Rodzaj wyrobu | Wymiar cm. Dł x Wys x Sze | waga | Ilość na paletach | kolor | Netto/szt. | Brutto/szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pustak betonowy elewacyjny | 39*19*9 | 12 kg | 100 szt. | szary | 4,90 | 5,97 |
| Pustak betonowy elewacyjny | 39*19*19 | 18 kg | 60 szt. | szary | 6,10 | 7,44 |
| Pustak betonowy elewacyjny | 39*19*24 | 20,5 kg | 48 szt. | szary | 8,50 | 10,37 |
| Pustak betonowy oporowy | 39*19*25 | 24 kg | 40 szt. | Szary | 9,70 | 11,83 |
| Bloczek betonowy | 30*24*14 | 22,5 kg | 56 szt. | Szary | 3,90 | 4,75 |
| Bloczek betonowy | 38*25*12 | 25 kg | 48 szt. | szary | 4,10 | 5 |
| Bloczek betonowy | 39*24*14 | 29 kg | 42 szt. | szary | 4,40 | 5,36 |
| Pustak betonowy elewacyjny | 39*19*9 | 12 kg | 100 szt. | szary | 4,90 | 5,97 |

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ZAMÓWIENIA I PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO:

BUDOKOMPLEX

Jarosław Wereszczuk

Tel: 071/7255326

Tel. kom.: 782698935