Warszawa, dnia ...............2006 r.

# Załącznik Nr 1 do umowy o dzieło nr ............../2006

- Budynek mieszkalny o wymiarach ....... x......... m, parterowy 
z wykończonym parterem i poddaszem użytkowym, z dachem ...............spadowym, pokrytym blacho dachówką, wykonany w technologii szkieletu drewnianego budowany 
w miejscowości  ....................................................

- Pokrycie dachów - blacho dachówka [Blachotrapez lub Balex Metal], kolor: ...................................................

- Elewacja domu:  – drewniana /lub tynk akrylowy kolor: ..................................................

- Orynnowanie PCV: tak/nie

- Parapety zewnętrzne – blacha powlekana, parapety wewnętrzne – tak/nie

- Okna - drewniane w kolorze białym [DOMEX lub FERNO]– wg projektu.

- Okna połaciowe [FAKRO] – tak/nie

- W budynku rozprowadzone będą instalacje: elektryczna, oświetleniowa[przewody w rurkach PCV] (wyłącznik różnicowo prądowy – tak/nie), wodna i kanalizacyjna [PCV]. Instalacje wyprowadzone będą pół metra poza obrys budynku, bez przyłączy zewnętrznych.

- Budynek ocieplony wełną mineralną gr. ........ cm w ścianach zewnętrznych, .......... cm w podłodze parteru i .......... cm w dachu, folie: wiatro- i paro- izolacyjne.

- Wygłuszenie stropu nad parterem – tak/nie

- Na podłodze parteru: ................................................

- Drzwi wewnętrzne płytowe .............w cenie ........, .a drzwi wejściowe o wartości ok. ................................

- Budynek mieszkalny wybudowany na fundamencie tak/nie (wykonanym po obrysie budynku gr. 24 cm ok. 1,0 m w gruncie  i ok. 40 cm ponad grunt wewnątrz wysypana pospółka, pod legarami ustawione bloczki wolnostojące co ok. 1 m ), lub ocieplona styropianem płyta żelbetowa  tak/nie, Cokół fundamentu obłożony ...............................tak/nie

- Komin ........................l - wykonuje ........................... - wg projektu.

- Kominek .................... rozprowadzenie ciepła – tak/nie, turbina tak/nie

- Ściany łazienki i ciągu roboczego w kuchni [parter] wykończone płytą G/K wodoodporną. Pozostałe ściany wewnętrzne wykończone płytą G/K szpachlowaną i malowana na biało.

- Ścianki działowe wygłuszone 5 cm wełny mineralnej – tak/nie

- Drewno konstrukcyjne ścian zewnętrznych i wiązarów 3,8 x 14 cm suszone komorowo do 18%wilgotności,(drewno strugane i fazowane – tak/nie, i nieimpregnowane), ścianki działowe 3,8 x 8,9 w takim samym standardzie drewna. Podwalina impregnowana.

- Schody stałe, ażurowe, policzkowe tak/nie

- Ganek podparty - .................................

- Specyfikacja płatności:

  - 10 % w dniu podpisania umowy

  - 40 % po przywiezieniu elementów domu na plac budowy

  - 30% stan surowy zamknięty ( zestawione ściany i dach pokryty blacho dachówką )

  - 20% w dniu zakończenia budowy

................................................                 		................................................

DAMIR					                    	ZLECENIODAWCA

# Text boxes

Pawilon handlowy:

03-687 Warszawa ul. Łodygowa 63

tel/fax:(022) 6789002 kom.0503647565

Zakład produkcyjny:

19-411 Świętajno k / Olecka

tel/fax: (087) 521-54-95

www.damir.com.pl

NIP: 125-09-06-280  Regon: 013087577

Fortis Bank :87160011690003013200603001