ZESTAW 1 - 1480zł

Zestaw 1 jest najtańszym zestawieniem. Ta konfiguracja jest dobra dla małych sklepików. Do rejestracji wykorzystujemy komputer klasy PC. Obraz jest zapisywany na komputerez na dysku twardym.

W Zestawie:

1x karta DVR AJ314 50kl/s 
4x kamera kopułkowa KPC-132ZP/F36 
1x zasilacz impulsowy Max Power 12V 2000mA/2A 
1x rozgałęźnik zasilania LZ-1 8-krotny 
8x wtyk BNC skręcany prosty 
4x wtyk zasilający DC 2.1/5.5
1x GRATIS profesjonalna naklejka ostrzegawcza

100m przewodu video i zasilania

KARTA DVR AJ314
50 KL/S, 4 KANAŁY VIDEO
CHIPSET TECHWELL 6802, POLSKOJĘZYCZNE OPROGRAMOWANIE

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Ilość kanałów | 4 |
| Szybkość wyświetlania (wszystkie kanały łącznie) | 60kl/s NTSC, 50kl/s PAL |
| Zapis na HDD (wszystkie kanały łącznie) | 60kl/s NTSC, 50kl/s PAL |
| Rozdzielczość obrazu | 640x480, 352x288, 320x240 |
| Kompresja | H.264, MPEG-4 |
| Rozmiar pliku na godzinę | średnio od 30 do 150MB (zależny od stopnia kompresji i ilości ruchu na obrazie) |
| Opcje zapisu | manualnie, detekcja ruchu, harmonogram czasowy |
| Odtwarzanie | inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie kilku kanałów w jednym czas |
| Przesyłanie obrazu | wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć LAN i Internet |
| System operacyjny | Windows 2000/XP |
| Minimalne zalecenia sprzętowe | procesor Intel 800MHz 256MB RAM samodzielna karta graficzna 32MB (najlepiej z serii ATI Radeon) rozdzielczość 1024x768 |
| Protokół sieciowy | TCP/UDP |
| Kontroler PTZ | RS232-485, dekoder cyfrowy |

Możliwości karty i oprogramowania:
- Ustawianie parametrów obrazu dla każdej kamery w oprogramowaniu
- Wyszukiwanie nagrań po dacie i godzinie
- Odtwarzanie kilku nagrań w tym samym czasie
- Możliwość zapisu fragmentów nagrań, pojedynczych klatek i ich drukowanie
- Możliwość łączenia do 4 identycznych kart ze sobą (16 kamer)
- Podział ekranu na 4, 9 lub 16 pól
- Możliwość obserwacji rotacyjnej po 4 lub 9 ekranów
- Ustawianie parametrów detekcji ruchu dla każdej kamery osobno
- Konfiguracja wielu użytkowników
- Ustalanie zakresu dostępu (uprawnień) użytkownika
- Detekcja ruchu oraz harmonogram nagrań
- Obsługa zdalnego sterowania kamerą - PTZ
- Obserwacja zdalna poprzez sieć LAN i Internet za pomocą dodatkowego programu lub przeglądarki Internet Explorer przy statycznym i dynamicznym IP
- Zdalne przeglądanie nagrań i sterowanie kamerą

Cechy systemu:
- Wysokiej jakości obraz dzięki nowej technologi
- Wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć
- Łatwa instalacja oraz obsługa oprogramowania
- Przejrzysty, przyjazny panel obsługi
- Oprogramowanie w języku polskim

KAMERA KOPUŁKOWA

KPC 132ZP/F36
420 LINII, 1/3" SONY CCD

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Model | KPC-132ZP |
| Przetwornik | 1/3" AVTECH color CCD |
| Liczba pikseli | 512(H) x 582 (V) (PAL) |
| Rozdzielczość | 420 linii |
| Czułość | 0,05 Lux/F 2.0, 0 Lux |
| S/N | >48dB |
| Elektroniczna migawka | 1/60 (1/50) do 1/100000 sek. |
| Obiektyw | 3.6 mm / F2.0 |
| Kąt widzenia | 72° |
| Balans bieli | ATW |
| AGC | Auto |
| Tryb obiektywu | AES |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Wyjście video | 1.0 Vp-p kompozytowe 75Ω |
| Zasilanie (+/- 10%) | 12V |
| Pobór prądu | 70 mA |
| Waga (g) | 78,5 |
| Wymiary (mm) | 100 x 60 |