ZESTAW 2

Zestaw 2 jest najtańszym zestawieniem. Ta konfiguracja jest dobra dla małych sklepików, magazynów. Do rejestracji wykorzystujemy komputer klasy PC. Obraz jest zapisywany na komputerez na dysku twardym.

W Zestawie:

1x karta DVR AJ314 50kl/s 
4x kamera KONIG 420 linii z 3-letnią gwarancją 
4x uchwyt montażowy SAB-06 do kamer 
1x zasilacz impulsowy Max Power 12V 2000mA/2A 
1x łączówka zasilania LZ-1 8-krotna 
8x wtyk BNC skręcany prosty 
4x wtyk zasilania DC 2.1/5.5 
100m przewodu video i zasilania

KARTA DVR AJ314
50 KL/S, 4 KANAŁY VIDEO
CHIPSET TECHWELL 6802, POLSKOJĘZYCZNE OPROGRAMOWANIE

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Ilość kanałów | 4 |
| Szybkość wyświetlania (wszystkie kanały łącznie) | 60kl/s NTSC, 50kl/s PAL |
| Zapis na HDD (wszystkie kanały łącznie) | 60kl/s NTSC, 50kl/s PAL |
| Rozdzielczość obrazu | 640x480, 352x288, 320x240 |
| Kompresja | H.264, MPEG-4 |
| Rozmiar pliku na godzinę | średnio od 30 do 150MB (zależny od stopnia kompresji i ilości ruchu na obrazie) |
| Opcje zapisu | manualnie, detekcja ruchu, harmonogram czasowy |
| Odtwarzanie | inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie kilku kanałów w jednym czas |
| Przesyłanie obrazu | wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć LAN i Internet |
| System operacyjny | Windows 2000/XP |
| Minimalne zalecenia sprzętowe | procesor Intel 800MHz 256MB RAM samodzielna karta graficzna 32MB (najlepiej z serii ATI Radeon) rozdzielczość 1024x768 |
| Protokół sieciowy | TCP/UDP |
| Kontroler PTZ | RS232-485, dekoder cyfrowy |

Możliwości karty i oprogramowania:
- Ustawianie parametrów obrazu dla każdej kamery w oprogramowaniu
- Wyszukiwanie nagrań po dacie i godzinie
- Odtwarzanie kilku nagrań w tym samym czasie
- Możliwość zapisu fragmentów nagrań, pojedynczych klatek i ich drukowanie
- Możliwość łączenia do 4 identycznych kart ze sobą (16 kamer)
- Podział ekranu na 4, 9 lub 16 pól
- Możliwość obserwacji rotacyjnej po 4 lub 9 ekranów
- Ustawianie parametrów detekcji ruchu dla każdej kamery osobno
- Konfiguracja wielu użytkowników
- Ustalanie zakresu dostępu (uprawnień) użytkownika
- Detekcja ruchu oraz harmonogram nagrań
- Obsługa zdalnego sterowania kamerą - PTZ
- Obserwacja zdalna poprzez sieć LAN i Internet za pomocą dodatkowego programu lub przeglądarki Internet Explorer przy statycznym i dynamicznym IP
- Zdalne przeglądanie nagrań i sterowanie kamerą

Cechy systemu:
- Wysokiej jakości obraz dzięki nowej technologi
- Wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć
- Łatwa instalacja oraz obsługa oprogramowania
- Przejrzysty, przyjazny panel obsługi
- Oprogramowanie w języku polskim

KAMERA ZEWNĘTRZNA DZIEŃ/NOC
 KONIG GUARD 40-KG05D
420 LINII, 1/4" SHARP COLOR CCD
18 DIOD IR, ZASIĘG DO 15m, OBIEKTYW 3.6mm
+
UCHWYT SAB-06
DO ZAMOCOWANIA KAMERY

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Przetwornik | 1/4" Sharp Color CCD |
| Rozdzielczość pozioma TVL | 512(H) x 582 (V) (PAL) |
| Liczba pikseli | PAL 500(H) x 582 (V) NTSC 510(H) x 494(V) |
| Obiektyw | 3.6mm |
| Diody | 18 diod 5mm |
| Zasięg diod IR | do 15m |
| Czułość | 0 LUX (włączone IR) |
| Współczynnik S/N | >48dB (wyłączone AGC) |
| Korekcja gamma | 0.45 |
| Elektroniczna migawka | Automatyczna, PAL: 1/50 - 1/100000 sec; NTSC: 1/60 - 1/100000 sec |
| Kompensacja światła wstecznego | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Wyjście wideo | 1.0 Vp-p, 75Ω |
| Zasilanie | 12 V |
| Temperatura pracy | -10°C ... +50°C |
| Wymiary | 62mm x 60mm x 100mm |
| Waga | 1350g |