## Mierniki Trotec (najczęściej używane) – opis:

|  |  |  |  | T200 THERMOHIGROMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | To cyfrowe urządzenie pomiarowe wskazuje temperaturę powietrza i wilgotność względną oraz wyświetla jednocześnie obie wartości na doskonale czytelnym wyświetlaczu. Obok ciągłego wskazania rzeczywistego czasu pomiaru temperatury i wilgotności względnej, istnieje możliwość wskazania nie tylko wartości minimalnych i maksymalnych, ale również wartości średnich i "Hold" (zatrzymanych) - wszystko to w niezwykle krótkim czasie i za pomocą obsługiwanego jedną ręką pokrętła pod kciuk. Poza wilgotnością względną odczytać można również wilgotność absolutną oraz temperaturę punktu rosy. |

|  |  |  | T250 HIGROMETR NA PROMIENIE PODCZERWONE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | To innowacyjne ręczne urządzenie pomiarowe otwiera przed użytkownikiem nowy, szeroki wymiar zastosowań: W zależności od trybu użytkowania urządzenia T250 dysponują Państwo termohigrometrem lub laserowym pirometrem. W trybie TH miernik odpowiada urządzeniu T200 wraz ze wszystkimi funkcjami tego higrometru. W trybie IR urządzenie T250 może być używane jako pirometr laserowy do pomiaru temperatury powierzchni. W górnej części wyświetlacza w sposób ciągły wskazywany jest czas rzeczywisty, natomiast w dolnej części, w zależności od wyboru użytkownika widoczna jest odpowiednia wartość minimalna, maksymalna, średnia lub "Hold" (zatrzymana). Nowością urządzenia T250 jest tryb DP z funkcją alarmową: Tryb ten zamyka lukę między oznaczaniem temperatury punktu rosy, a powierzchniowym pomiarem temperatury. W trybie DP na czytelnym wyświetlaczu są jednocześnie wskazywane temperatura punktu rosy i temperatura powierzchniowa. Jeżeli wartość temperatury ściany jest niższa od temperatury punktu rosy, urządzenie T250 alarmuje użytkownika poprzez optyczny sygnał laserowy i dźwięk alarmowy. Dzięki funkcji alarmowej możliwe jest zbadanie ścian w możliwie najkrótszym czasie i szybkie wykrycie słabych punktów. Progi alarmowe można skonfigurować indywidualnie. |

|  |  |  |  | T650 URZĄDZENIE DO POMIARU WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cyfrowe, ręczne urządzenie pomiarowe do szybkiego pomiaru rozkładu wilgotności powierzchniowych do 4 cm. Dzięki funkcji stałego wskazania rzeczywistego czasu wykonania pomiaru, wilgotne i suche powierzchnie ścian i podłóg mogą być szybko wykryte. Poza tym urządzenie nadaje się do wstępnego badania pokryciowych materiałów budowlanych pod względem ich przydatności do wykorzystania przy pomiarach higrometrem CM. Urządzenie może dodatkowo wskazywać wartości minimalne, maksymalne i "Hold" (zatrzymane). Ponadto możliwe jest wyznaczenie indywidualnej, granicznej wartości alarmowej. Zaleta: Dzięki funkcji alarmowej możliwe jest dokonanie szybkiego i efektywnego pomiaru także dużych powierzchni ścian i podłóg. Użytkownik może skoncentrować się na mierzonym obiekcie, bez konieczności ciągłego obserwowania wyników pomiaru na wyświetlaczu. Jeżeli wyznaczona wartość graniczna zostanie przekroczona, urządzenie T650 alarmuje użytkownika sygnałem akustycznym! |

|  |  | Temperatura powietrza |  |  |  | Alarm punktu rosy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wilgotność powietrza |  |  |  | Wilgotność materiału |
|  |  | Temperatura powierzchni |  |  |  | Alarm wilgotnościowy |

| Model urządzenie MultiMeasure | T200 | T250 | T650 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza | °C / °F | °C / °F | - |
| Zasada pomiaru | NTC | NYC | - |
| Zakres pomiaru | -20...50°C | -20...50°C | - |
| Rozdzielczość (dokładność) | 0,1°C (±0,4°C [0...40°C], poza tym ±0,7°C) | - |
| Wilgotność | wzg.wilg. powietrza | wzg.wilg. powietrza | wilg. materiału |
| Zasada pomiaru | pojemnościowa | pojemnościowa | pojemnościowa |
| Zakres pomiaru | 5...95% r.F | 5...95% r.F | 0,0...200 Digit |
| Rozdzielczość (dokładność) | 01% wW/r.F ±0,3% wW / r.F | 01% wW/r.F ±0,3% wW / r.F | 0,1 Digit |
| Głębokośc wnikania |  |  | 20-40 mm |
| Temperatura powierzchni | - | °C / °F | - |
| Zasada pomiaru | - | Termopile | - |
| Optyka pomiaru | - | 8:1 | - |
| Zakres pomiaru | - | -20...60°C | - |
| Dokładność | - | ±2°C | - |
| Rozdzielczość | - | 0,1°C | - |
| Opcje górnego menu | MAX / MIN / HOLD / AVG | MAX / MIN / HOLD / AVG | MAX / MIN / HOLD / |
| Opcje dolnego menu | UNIT 1 / UNIT 2 / CAL 1 | TH / IR / DP / CFG / UNIT 1 / UNIT 2 / CAL 1 | ALARM |
| Funkcja dodatkowa | - | alarm (laser / dźwięk) | alarm (dźwięk) |
| Żywotność | ok. 150 h (T250 w trybie IR-/DP ok. 10 h) |
| Warunki eksploatacji | 0...50°C, <90% wilg. wzgl., nie skraplająca |
| Warunki przechowywania | -30...60°C, < 95% wW / R.F. |
| Wymiary w mm | 175×48×25 | 175×48×39 | 190×48×25 |
| Waga | ok. 200 g | ok. 250 g | ok. 250 g |