# 1. Osuszacz budowlany TTK 200

Moc osuszania max./24h: 35 ltrów

Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy osuszaniu obiektów podczas budowy i przy osuszaniu pomieszczeń po zalaniu): 250 m3

Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy ciągłym osuszaniu): 500 m3

Możliwość pracy przy temperaturze: 0 stopni - 40 stopni C

Możliwość pracy przy wilgotności: 35 do 100 procent r.F.

Przepływ powietrza: 23 m3/h

Moc przyłączeniowa: 230V (50Hz)

Pobór mocy max.: 0,8 kW

Poziom hałasu dB (A)

odległość 3 m): 52

Waga: 34 kg

Licznik roboczogodzin: seryjny Filtr powietrza: seryjny Higrostat: akcesoria Pompa kondensatu: akcesoria Wymiary dł. x szer. x wys.: 480 x 510 x 720 mm

# 2. Osuszacz budowlany TTK 400

Moc osuszania max./24h: 75 litrów

Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy osuszaniu obiektów podczas budowy i przy osuszaniu pomieszczeń po zalaniu): 470 m3

Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy ciągłym osuszaniu): 940 m3

Możliwość pracy przy temperaturze: 0 do 40 stopni C

Możliwość pracy przy wilgotności: 35 do 100 procent r.F.

Przepływ powietrza: 420 m3/h

Moc przyłączeniowa: 230V (50Hz)

Pobór mocy max.: 1,4 kW

Poziom hałasu dB (A)

Odległość 3 m: 56

Waga: 42 kg Licznik roboczogodzin: seryjny. Filtr powietrza: seryjny.  Higrostat: akcesoria.  Pompa kondensatu: akcesoria Wymiary dł. x szer. x wys.: 480 x 510 x 854 mm

# Osuszacz budowlany TTK 600

Moc osuszania max./24h:78 litrów 
Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy osuszaniu obiektów podczas budowy i przy osuszaniu pomieszczeń po zalaniu):800 m3 
Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy ciągłym osuszaniu):600 - 1400 m3 
Możliwość pracy przy temperaturze:0 stopni C - 40 stopni C 
Możliwość pracy przy wilgotności:35 do 100 procent r.F. 
Przepływ powietrza:710 m3/h 
Moc przyłączeniowa:230V (50Hz) 
Pobór mocy max.:1,73 kW 
Poziom hałasu dB (A) Odległość 3 m):58 
Waga:65 kg 
Licznik roboczogodzin:seryjny 
Filtr powietrza:seryjny 
Higrostat: akcesoria 
Pompa kondensatu: akcesoria 
Wymiary dł. x szer. x wys.:940 x 630 x 1.110 m

# 3. Osuszacz budowlany TTK 800

Moc osuszania max./24h:150 litrów 
Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy osuszaniu obiektów podczas budowy i przy osuszaniu pomieszczeń po zalaniu):800 m3 
Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni (przy ciągłym osuszaniu):1600 m3 
Możliwość pracy przy temperaturze:0 stopni C - 40 stopni C 
Możliwość pracy przy wilgotności:35 do 100 procent r.F. 
Przepływ powietrza:940 m3/h 
Moc przyłączeniowa:230V (50Hz) 
Pobór mocy max.:2,4 kW 
Poziom hałasu dB (A) Odległość 3 m):60  Waga:70 kg 
Licznik roboczogodzin:seryjny     Filtr powietrza:seryjny 
Higrostat: akcesoria     Pompa kondensatu: akcesoria 
Wymiary dł. x szer. x wys.:585 x 630 x 1.020 mm

4. Osuszacz TTK 350 S ( do 70 l/dobę )

Moc osuszania max./24h:70 litrów 
Zakres działania temperatury:5 stopni- 32 stopni C 
Zakres działania - wilgotność:32 do 80 % r.F. 
Przepływ powietrza:1.480 m3/h 
Zasada działania:suszenie zimnym powietrzem 
System odszraniania:gorący gaz 
Moc przyłączeniowa:230V (50Hz) 
Pobór mocy max.:1,07 kW 
Pojemność pojemnika na wodę:6 litrów 
Poziom hałasu dB (A):54 (Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m wg. DIN 45635 – 01 – KL 3) 
Długość:520 mm 
Szerokość:490 mm Wysokość:1000 mm 
Waga:40 kg