SZANOWNI PAŃSTWO !

Proponujemy Państwu profesjonalne osuszacze powietrza pomieszczeń niemieckiej firmy TROTEC.

Zadaniem osuszaczy jest obniżanie wilgotności powietrza i utrzymywanie jej na określonym poziomie. 
Osuszacze:
– zmniejszają ilość pary wodnej w powietrzu,					                              – zapobiegają wykraplaniu się wody na ścianach,                                                                                                                                                                                                                                                             – likwidują problem pleśni i grzybów,                                   			                    	             – przyspieszają proces wysychania podczas prac remontowych, w pomieszczeniach zalanych,                – skracają czas potrzebny na wysuszenie wilgotnych ścian.

Osuszanie jest również konieczne w pomieszczeniach, gdzie magazynuje się wodochłonne materiały, archiwizuje dokumenty. W większości prac budowlanych używa się wody technologicznej, która długo pozostaje w ścianach, posadzkach i stropach, a która musi odparować by można było kontynuować prace wykończeniowe. Procesy wysychania można radykalnie przyspieszyć stosując osuszacze kondensacyjne firmy TROTEC. Praca tych urządzeń polega na zasysaniu, schładzaniu powietrza i wykraplaniu wilgoci w nim zawartej w zespole parownika, skąd woda jest usuwana. W ten sposób obniża się wilgotność bezwzględną powietrza. Taka zasada działania odróżnia pracę tych urządzeń od nagrzewnic, które nie usuwają wilgoci z powietrza, tylko je ogrzewają. Wysoka sprawność przepływu powietrza sprawia, że są to urządzenia bardzo wydajne. W zależności od wielkości odprowadzają maksymalnie 35,75,85 lub150 litrów wody/24h, zużywając niewielkie ilości energii (0,8 do 2,4 kW). Wydmuchiwane, ogrzane i osuszone powietrze dodatkowo podnosi temperaturę pomieszczenia.

Osuszacze są  skutecznym urządzeniem usuwającym szybko, tanio i efektywnie wilgoć
z pomieszczeń.

| Parametry techniczne | TTK 130 S | TTK 200 | TTK 400 | TTK 600 | TTK 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość zasycanego powietrza[m3/h} | 300 | 230 | 420 | 710 | 940 |
| Kubaturaosuszanego pom[m3] | 100 - 150 | 200 - 400 | 400 - 800 | 600 - 1400 | 800 - 1600 |
| Maks.ilość absorb. wody[l/24h] | 35 | 35 | 75 | 85 | 150 |
| Napięcie zasilania ,V [50Hz] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc urządzenia (max.),[kW] | 0,55 | 0,8 | 1,4 | 1,73 | 2,4 |
| Zabezpieczenie prądowe,[A] |  | 12 | 20 | 20 | 37 |
| Masa urządzenia,[kg] | 28,7 | 34 | 42 | 65 | 70 |
| Wymiary (dł /szer/ wys.),[mm] | 382/398/585 | 480/510/720 | 480/510/854 | 940/630/1110 | 1100/630/930 |
| Temperatura robocza, [C] | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Wynajem urządzenia zł/[doba] | 24 zł | 32 zł | 44 zł | 50 | 55 zł |

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO SPRAWDZENIA PRZYDATNOŚCI OSUSZACZA ! ! !