OPIS PLAC ZABAW –Nazwa katalogowa:  ATV Rider –

Numer katalogowe: 953

Wiek uzutkownikow: 2 - 5

Wymiar: .6m x .9m

Strefa bezpieczenstwa: 4.3m x 4.6m

Wysokosc swobodnego upaku: .61m

TUV- EN-1176 certifykat

ISO9001; 9001:2000; oraz  ISO 14001-2004

Bujak w kształcie ATV  wykonany z kolorowego Rockite z podnóżkami. Szerokie siedzisko z oparciem z plastiku formowanego odśrodkowo, umożliwiają korzystanie z urządzenia małym dzieciom oraz dzieciom niepełnosprawnym. Płynny mechanizm sprężynujący zapewnia elastyczne ruchy o dużej amplitudzie wprost proporcjonalnej do wagi uczestników zabawy.

Silna i odporna konstrukcja bez zbędnych elementów podatnych na zniszczenie.

Kotwienie:  Zabetonowanie  betonem B-25 na podsypce z klińca,  45cm szerokość  i   głębokość  45cm. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.