1. Kształty schodów jakie jesteśmy w stanie wykonać.

|  | - proste, |
| --- | --- |
|  | - jednozabiegowe, |
|  | - dwuzabiegowe |
|  | - jedno- lub dwubiegowe z podestem, |

2.Rodzaje konstrukcji nośnej

|  | - policzkowa (stopnie wpuszczane w policzek), |
| --- | --- |
|  | - siodłana (stopnie nakładane na powycinany policzek), |
|  | - dywanowa (stopnie i podstopnie o tej samej grubości sklejone ze sobą). |

3. Rodzaje wykończenia powierzchni:

- schody lakierowane,
- schody bejcowane (barwione)+ lakierowane,
- schody malowane ( z reguły na biało) + lakierowane,

4. Schody mogą być wykonane wyłącznie z drewna lub zawierać dodatki w balustradzie - ze stali nierdzewnej lub szkła.

5. Zamówienia realizujemy na terenie całej Polski

6. Na życzenie przyjeżdżam do klienta na adres domowy przywozimy próbki drewna, próbki kolorów wykonane na wybranym przez klienta gatunku drewna

7. Na schody udzielamy trzyletniej gwarancji.

8. Zamówienie schodów odbywa się poprzez podpisanie umowy + wpłatę 20% zaliczki.

Schody policzkowe

## Możliwość zastosowania konstrukcji policzkowej dla kształtu schodów:

| Proste | Jednozabiegowe | Dwuzabiegowe | Z podestem |
| --- | --- | --- | --- |

Zastosowanie: schody wewnętrzne

Konstrukcja: bardzo stabilna. Schody policzkowe są klasycznym i sprawdzonym od lat rozwiązaniem. Policzki (deski biegnące po bokach) posiadają wgłębienia w których osadzone są stopnie.                                                                                                                         Wykończenie: w standardzie trzy warstwy lakieru bezbarwnego, opcjonalnie barwienie drewna na dowolny kolor                                                                                                                        Drewno: I gatunek drewna o wilgotności ( 8-12%), dostępne w gatunkach:  jesion, dąb, sosna, a na życzenie również z drewna egzotycznego.                                                                Przekroje: stopnie grubości 36 mm, policzki o grubości 50 mm ( te elementy na życzenie mogą być grubsze do 60 mm).                                                                                            Obciążenia statyczne: do 300 kg. kg/m2.

## Schody mogą być wykonane:

## w wersji ażurowej z podestem

## w wersji ażurowej z zabiegami

|  | w wersji ażurowej z wangami przy okrąglonymi |
| --- | --- |
|  | w wersji z podstopniami, |
|  | z listwami bezpieczeństwa w miejscu podstopni - listwy te służą zmniejszeniu prześwitu pomiędzy stopniami, uniemożliwiają małemu dziecku przełożenie głowy, |
|  | Stopnie mogą być również wycinane łukowo, |

## Balustrady mogą być wykonane z:

|  | pionowych tralek |
| --- | --- |
|  | relingów mocowanych wzdłuż schodów, |
|  | , |

desek mocowanych wzdłuż schodów

# Okładziny na schody żelbetowe

Zastosowanie: schody wewnętrzne

Konstrukcja: drewniane stopnie i podstopnie przytwierdzane za pomocą kołków fishera i pianki niskoprężnej do betonowego podłoża schodów wylewanych z żelbetu.    Wykończenie: w standardzie trzy warstwy lakieru bezbarwnego, opcjonalnie barwienie drewna na dowolny kolor,                                                                                                        Drewno: I gatunek drewna o wilgotności ( 8-12%), dostępne w gatunkach:  jesion, dąb, sosna a na życzenie również z drewna egzotycznego.                                                                      Przekroje: stopnie grubości 36 mm, podstopnie o grubości 13 mm ( stopnie na życzenie mogą być grubsze do 60 mm).                                                                                          Obciążenia statyczne: bez ograniczeń.

Balustrada schodowa

Podział balustrad pod względem wypełnień:
- tralki pionowe(drewniane lub metalowe)
- elementy metalowe lub drewniane, montowane wzdłuż biegu schodów (pręty, deski)

Zadaniem balustrady jest zabezpieczenie osoby korzystającej ze schodów przed upadkiem z wysokości.

Powyżej 5 stopnia schody odkryte z jednej lub z dwóch stron muszą mieć balustradę. Posiadanie schodów bez balustrady może stwarzać trudności przy urzędowym odbiorze budynku. Według norm, wysokość mierzona do wierzchu poręczy powinna wynosić min. 90 cm.

# Bejcowanie (barwienie drewna)

Jednym ze sposobów zmiany naturalnego koloru drewna bez maskowania jego rysunku (usłojenia) jest bejcowanie. Prawidłowe bejcowanie odbywa się przez nałożenie bejcy(barwnika) "z zapasem" , zebranie nadmiernej ilości, odczekanie do wyschnięcia, nałożenie powłoki lakierniczej - dwóch i więcej warstw.
Dobór koloru należy przeprowadzać stojąc i patrząc na próbniki bejc w miejscu gdzie zostaną później zamontowane schody. Wybór przeprowadzany w innym, mniej lub bardziej naświetlonym miejscu może wprowadzić zmiany w ubarwieniu. Nie należy wybierać koloru patrząc na zdjęcia innych schodów - lampa błyskowa mogła bardzo zmienić kolor.
Gatunki drewna różnie przyjmują bejcę - dlatego też najlepiej jest wybrać kilka kolorów z dostępnej u wykonawcy palety barw i poprosić go o wykonanie próbek z wybranego na schody gatunku drewna.

Inną techniką zmiany koloru jest użycie oleju koloryzującego, wówczas schody mamy olejowane nie lakierowane. Użycie oleju pozwala na łatwą naprawę ewentualnych wad w przyszłości, ale wymaga konserwacji (nakładania oleju) mniej więcej dwa razy w roku. Należy pamiętać też że olej nie nadaje drewnu połysku.

# Olejowanie

Obecnie wśród klientów popularność zdobywa olejowanie schodów. Oleje stosowane do wykończenia schodów to specjalne preparaty do głębokiej impregnacji drewna, wyprodukowane na bazie oleju lnianego i żywic drzewnych, oraz substancji przyspieszających utwardzanie. Olej wnika głęboko w strukturę drewna, nie tworzy powłok, lecz paro-przepuszczalną impregnację, która chroni skutecznie drewno przed wodą i brudem. Tak zabezpieczone drewno w przypadku miejscowego zużycia można odnowić bez potrzeby renowacji całości. Drewno olejowane oddycha co pozwala na jego pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Powierzchnia schodów pokrytych olejem jest matowa. Zastosowanie tego rodzaju powłoki na schodach wymaga systematycznej konserwacji - mniej więcej dwa  razy w roku, poprzez wcieranie oleju (tego samego typu, który był zastosowany przy produkcji schodów).

# Porady

Schody najlepiej zamawiać oraz dokonywać fachowych pomiarów po wylaniu posadzek i wykonaniu tynków w miejscu przeznaczonym na schody.

Wysokość schodów to zawsze wysokość pomieszczenia + grubość stropu, czyli wymiar od posadzki dolnej do posadzki górnej.

Schody najlepiej montować już po ułożeniu podłóg, w pomieszczeniach ogrzewanych i dosuszonych. Jeśli istnieje konieczność zamontowania wcześniej, należy schody zabezpieczyć przed zniszczeniem stosując folię streth lub tekturę falistą.

Nie ma potrzeby wykonywania ławy fundamentowej pod miejsce schodów - ciężar schodów spoczywa w dużej części na ścianach klatki schodowej i stropie u góry

Policzki pełne stosuje się zwykle po zewnętrznej stronie schodów - jest to o tyle praktyczne, że nie brudzą się ściany podczas mycia schodów.