Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Marcin Olender

PRODUCENT RĘCZNYCH ZAGINAREK DO BLACH

Rupin 2,  18-500 Kolno

NIP: PL 291 002 95 56

sprzedaż:

+ 48 600 666 611

e-mail: olmet.kolno@wp.pl

www.olmet.info.pl

- Zaginarka do blach Z40 x 2200

- długość robocza 2200mm

- długość zewnętrzna 2380mm

- szerokość ramienia zaginającego 40mm

- prześwit belki dociskowej 45 mm

- grubość zaginanej blachy stalowej – 0.75mm

- waga 120kg

- siłowniki gazowe wspierające belkę dociskową

- kątomierz obustronny (max. kąt gięcia - 145°) z blokadą kąta zaginania

- demontowane nogi

- płynna regulacja każdego z parametrów maszyny

- standardowo wraz ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami

- w standardzie również nóż krążkowy

Cena brutto: 2 800 PLN

- Giętarka dekarska Z20 x 2200

- długość robocza 2200mm

- długość zewnętrzna 2380mm

- szerokość ramienia zaginającego 20mm

- prześwit belki dociskowej 45 mm

- grubość zaginanej blachy stalowej – 0.75mm

- waga 140kg

- siłowniki gazowe wspierające belkę dociskową

- kątomierz obustronny (max. kąt gięcia - 145°) z blokadą kąta zaginania

- demontowane nogi

- płynna regulacja elementów gnących

- standardowo ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami

- w standardzie również nóż krążkowy !

Cena brutto: 3 050 PLN

Posiadamy również giętarki o innych parametrach,

np. o długości roboczej 2550mm lub 3050mm – parametry poniżej:

- Giętarka dekarska Z20 x 2500

- długość robocza 2550mm

- szerokość ramienia zaginającego 20mm

- prześwit belki dociskowej 45mm

- grubość giętej blachy stalowej – 0.6mm (lub 0.75mm)

- waga – 170 kg (lub 260 kg)

- kątomierz obustronny (max. kąt gięcia - 145°) z blokadą kąta zaginania

- demontowane nogi

- płynna regulacja elementów gnących

- standardowo wraz ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami

- w standardzie również nóż krążkowy !

Ceny brutto:  3 560 PLN (lub 3 960 PLN do blachy 0.75)

- Giętarka dekarska Z20 x 3000

- długość robocza 3050mm

- szerokość ramienia zaginającego 20mm

- prześwit belki dociskowej 45mm

- grubość giętej blachy stalowej – 0.75mm

- kątomierz obustronny (max. kąt gięcia - 135°) z blokadą kąta zaginania

- demontowane nogi

- płynna regulacja elementów gnących

- standardowo wraz ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami

- w standardzie również nóż krążkowy !

Cena brutto: 4 500 PLN

Istnieje też możliwość wykonania na zamówienie maszyn o innych wymiarach i parametrach.

Opcjonalne wyposażenie zaginarek:

Zwijarka (Wulsztanga) dł. 2.03 m

Średnica pręta – 16mm

Zwijarka jest montowana na zderzakach zaginarki.

Cena brutto: 600 PLN

Dogniatarka falcu („falcarka”)

Użyteczne narzędzie służące do dociśnięcia uprzednio zagiętego na zaginiace brzegu blachy (falcu) w jednym cyklu roboczym.

Idealne do estetycznego wykańczania okapów i kapinosów. Domyka falc pozostawiając łezkę, nie łamie blachy, nie uszkadza powierzchni.

Elementem roboczym jest zestaw 4 układów rolek o kaskadowym ułożeniu, zwiększającym stopniowo docisk blachy. Ostatni układ z regulowaną szerokością szczeliny umożliwia stosowanie narzędzia do różnych grubości blach z uzyskaniem wymaganej dokładności.

Cena brutto: 200 PLN

Nożyce krążkowe (standardowe wyposażenie zaginarek)

Narzędzie do cięcia blachy bezpośrednio na zaginarce.

Krążki tnące wykonane są ze stali narzędziowej (wysokostopowej). Nożyce przecinają blachę lekko i precyzyjnie a testy wykazały dużą trwałość krążków: od 4 do 6 lat bez ostrzenia, przy codziennym użytkowaniu.

Krążki można wielokrotnie ostrzyć bądź wymienić na nowe.

Kiedy nożyce nie są używane mogą być umieszczone na wieszaku z tyłu zaginarki.

Cena brutto: 600 PLN  (przy zakupie osobno)

POZOSTAŁE PRODUKTY:

- NAGRZEWNICA POWIETRZA

(PIEC NADMUCHOWY)

TANIE OGRZEWANIE !

WYDAJNE * CICHE * BEZWONNE

OLEJE ODPADOWE                               PALIWA STAŁE

-  SILNIKOWY                                            -  DREWNO

-  HYDRAULICZNY                                    -  WĘGIEL

-  TRANSFORMATOROWY                      -  PAPIER

-  ROŚLINNY                                             -  INNE

-  INNE

PARAMETRY TECHNICZNE

- MAX. MOC GRZEWCZA - do 30Kw (idealne dla pomieszczeń do 400 m2)

- PŁYNNA REGULACJA MOCY PIECA

- ZBIORNIK OLEJU – 21 L (średnie zużycie – 25-30 litrów / 8 godzin)

- NADMUCH PALENISKA – 70W, wydajność: 190m3/h

- WYDATEK POWIETRZA – 2030m3/h (wentylator 145W)

- PODŁĄCZENIE DO KOMINA – 20 x 20 cm

- DRZWICZKI USZCZELNIONE SZNUREM

- ŁATWA ZMIANA RODZAJU PALIWA

- DUŻE DRZWICZKI (łatwe czyszczenie i opalanie drewnem)

- WYMIARY (maksymalne): 129 x 90 x 80 cm

- WAGA: 120kg

ZOBACZ FILM - kliknij tutaj

Cena brutto: 2 850 PLN

- PROŚCIARKA DO DRUTU (odgromowego / zbrojeniowego)

a) PR6-8/7		- 7- rolkowa

b) PR6-8/14		- 14- rolkowa

PARAMETRY TECHNICZNE

- wysokość: 112,5 cm

- szerokość: 51,5 cm (lub 82 cm - PR6-8/14 )

- głębokość (w podstawie): 39 cm

- waga: 50 kg (lub 70 kg - PR6-8/14)

- średnica prostowanego drutu: 6 – 8 mm (lub w zakresie od 4mm do 10mm)

- konstrukcja zawiera 18 łożysk tocznych (PR6-8/7)

- rolki prostujące są nawęglane a następnie ulepszane cieplnie

- klucze do regulacji rolek w zestawie

Ceny brutto: 	a) 7- rolkowa: 1 230 PLN

b) 14- rolkowa: 1 845 PLN

______________________________________________________________

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła kontrola jakości pozwalają nam uzyskać solidne i trwałe produkty przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen.

Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości i stałej modernizacji, nasze maszyny cieszą się powodzeniem i bardzo dobrą opinią nie tylko na polskim rynku, lecz także na rynkach Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej.

Pragnąc zawsze dostosowywać naszą ofertę do dynamicznie zmieniających się potrzeb Klientów, stale wprowadzamy ulepszenia w naszych obecnych maszynach oraz opracowujemy zupełnie nowe konstrukcje.

● udzielamy 24-miesięcznej gwarancji (na zaginarki)

lub 12-miesięcznej (nagrzewnica i prościarka)

● zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

● gwarantujemy konkurencyjne ceny

Rabat do 18% przy zakupie większej ilości maszyn

W celu uzyskania dodatkowych zdjęć i szczegółów technicznych, prosimy o kontakt:

tel.: 600 666 611

e-mail: olmet.kolno@wp.pl